消防水箱

询

价

采

购

文

件

泰州市海陵区人民检察院

二〇一七年七月二十六日

询 价 函

泰州市海陵区人民检察院拟采购一只消防水箱，现向符合资格条件的投标人询价招标。

一、投标人资质要求

1、具有独立订立合同的能力，并具有独立生产能力，及长期生产水箱的经验，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

2、具有提供招标范围内所有货物及提供相关伴随服务的能力，能提供快速的售后服务响应。

3、所投产品具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的卫生许可证或批文。

4、成套消防设备需有中国消防产品强制认证证书（cccF）

5、同类型施工合同（原件备查）

6、资格证明文件：①投标企业法定代表人开具的对本项目授权委托书及授权代表身份证证明加盖公章，若代理商投标还需同时提供制造商针对本项目的唯一授权委托书原件加盖制造商公章；②投标人有效的营业执照副本复印件加盖单位公章，若代理商投标还需同时提供制造商的营业执照副本复印件加盖制造商公章；③售后服务体系与维保方案加盖公章；④制造商所投产品具有的卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的卫生许可证或批文的复印件加盖制造商公章。⑤成套消防设备需有中国消防产品强制认证证书（cccF）的复印件加盖制造商公章⑥同类型施工合同的复印件加盖制造商公章。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本次项目最高限价9万元，高于此报价一律作为废标处理。

二、货物具体技术需求

1、设备明细见附件。

2、屋顶不锈钢压模式方型水箱及配套部件的供货、现场组装、调试、相关技术培训、技术服务和售后服务的工作以及将原有旧水箱运送到楼下指定位置。

三、供货期间

投标方一旦中标，须按招标方需求时间内供货到招标方的指定地点，然后，根据招标方的要求安装到位，调试合格。

四、付款方式

卖方根据合同规定将货物交付、经买方验收合格后向买方收取100%货款,开具增值税发票。

五、质量保证：

1、卖方所提供的设备应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。卖方对根据合同提供的货物和服务，并负责终身维修。保修期内卖方应免费维修，保修期外的维修收费按国家和卖方的相关规定办理。

2、卖方必须保证所提供的设备、配件相兼容，如不兼容、不能正常使用或有其他问题，卖方需在不降低档次的前提下无偿提供配件或更换配置。

六、投标截止时间及联系方式

1、投标文件接收截止时间：2017年7月31日15点30分。

2、投标文件接收地点：泰州市海陵区人民检察院四楼会议室。

3、投标联系方式：

联系人：孙先生，电话：0523-86852870

七、评标原则：

符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

附件：

不锈钢大模块拼装水箱，水箱尺寸是4m*3m*2m,水箱与水接触部分，包括进出水管，法兰，及内外爬梯都必须全部采用食品级SCS304材质的材料制作，水箱板材厚度为3.0 水箱底板框架10#镀锌槽钢，螺栓连接，箱体内爬梯和拉撑筋采用与箱体同材质材料，保温3cm橡塑板，保温保护层0.5的不锈钢压模版。水箱采用大模块拼装，保证无横向缝，表面光滑，不刺手，美观，无裂痕。水箱拼装完毕后，全部进行一次渗透性试验，保证100%的无渗漏现象，保证经久耐用，且在20年使用期限内不发生渗漏现象。进场材料出厂合格证，质保证明。开孔接管及配件安装：水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水排污管、通气管及人孔，开孔由水箱供货单位根据现场水管位置尺寸现场开孔，浮球阀按设计采用液压式水位控制阀，液压阀系统及联动控制线由水箱供货单位按要求提供安装。